## Slide 1
Réponses aux questions :
Quelles sont les rôles des boucles dites fast-loop et slow-loop du programme? Quelles sont leurs périodes d’exécution? Comment sont-elles déclenchées ? Fast-loop = mise à jour du prochain rapport cyclique du PWM toutes les 120µs plus rapide que slow loop afin d’ajuster le couple ; Slow-loop = 1.2ms commande de la vitesse de base.
La mesure des courants de phase, de l’angle et de la vitesse rotor sont-elles indispensables au bon fonctionnement de la commande U/f ? Pourquoi ? Dans l’absolu, ces mesures ne sont pas nécessaires. Néanmoins, elles le sont si on souhaite un asservissement du moteur.
Que représentent les commandes Ud et Uq ? Pourquoi cherche-t-on à forcer la commande Ud à 0? Peut-on réellement le garantir ? De quel(s) paramètre(s) dépend Uq ? Ils correspondent aux paramètres de Park (lien entre U/f et Park). Uq dépend de r, id, \omega_r et de \phi_q. Pour avoir Ud à 0, il faut garantir r.id=\omega_r.\phi_q. Or si la vitesse de rotation est haute (par rapport à quoi ?? Demander à Garcia), r est négligeable. On veut Ud à 0 pour avoir toute la partie cos à 0 pour chaque tension de branche ; pour avoir un temps de calcul plus court. (From the expression of the torque Cm=p\phi_r.i_q, the idea is to regulate i_d around 0 and control the torque through i_q.)  Alors, on veut Ud à 0 car c’est une composante inutile pour la mise en rotation du moteur ; ainsi, si on transfert l’E utilisée sur Ud pour Uq, on a un fonctionnement optimal/maximal.
Les rapports cycliques des commandes PWM appliquées sur les trois phases sont-ils mis à jour simultanément ? Si oui, pourquoi et comment ? Pour avoir la même commande en simultanée sur les différents MOSFET. Grâce au Gate Drive x FlexPWM0 (qui délivre les 6 signaux).
Comment les courants de phase sont-ils mesurés ? Quels composants sont employés ? Quelle tension est lue par le microcontrôleur lorsqu’aucun courant de phase ne circule ? Les courants de phase sont mesurés par le 3-phase inverter et communiqués sur les ADC0 et 1. Des résistances de Shunt sont employés (NDLR : cf. datasheet SPF-29379_B2.pdf) ainsi qu’un amplifiers & voltage dividers. Relié à la masse par R(SH_DCB) donc V=0 si I=0.

## Slide 2
Quel est le rôle de la phase de calibration? Quelles valeurs de rapports cycliques sont imposés aux commandes PWM des trois phases? Est-ce une valeur adéquate? Compenser les erreurs d’offset sur la mesure du courant de la phase (registre CAL sur le software flow chart). A voir sur le pgm.
Est-ce que les 3 courants de phase sont lues? Pourquoi? Oui, sur les fils BEMF_A, BEMF_B, BEMF_C
Quelle est la différence entre l’angle rotor mécanique et électrique ? Lequel intervient dans la transformation de Park ? C’est l’angle rotor mécanique qui intervient dans la transformation de Park – d’où l’intérêt d’utiliser un résolveur.
Quel type de capteur acquiert la position et la vitesse du rotor? Quel(s) sont les rôles du circuit PGA411? C’est le résolveur. Capable de lire et d’exciter l’angle sinus et cosinus depuis un résolveur.